|  | Безпека людей |  |
| --- | --- | --- |

Для проведення безпечної евакуації працівників і учнів із будівлі школи керівникові навчального закладу необхідно розробити план евакуації

СКЛАДАЄМО ПЛАН ЕВАКУАЦІЇ ЛЮДЕЙ

О

дним із головних завдань керівника навчального закладу є створення умов для безпечного перебування в ньому персоналу та учнів, а у разі виникнення надзвичайної ситуації — створення умов їхньої безпечної та швидкої евакуації із приміщень школи у безпечне місце, а також забезпечення доступу до будівлі школи пожежно-рятувальних підрозділів.

Треба пам’ятати, що у разі виникнення пожежі безпека людей під час евакуації може бути забезпечена:

- плануванням і прокладанням шляхів евакуації для безпечної евакуації людей у безпечне місце;

- відокремленням шляхів евакуації за допомогою протипожежних і протидимних перешкод;

- заходами щодо обмеження поширення диму;

- обмеженням утворення вогню і диму від оздоблення стін і стель та покриттів підлог на шляхах евакуації.

Крім того, для будинків та споруд навчальних закладів мають бути розроблені й вивішені на видноті на кожному поверсі плани (схеми) евакуації людей.

Як скласти план евакуації?

Плани евакуації складаються з графічної та текстової частин.

Графічна частина плану евакуації має вигляд поповерхового або посекторного плану будівлі чи споруди навчального закладу, на якому позначаються евакуаційні виходи (сходові клітки, зовнішні відкриті сходи, виходи безпосередньо назовні), маршрути руху, а також графічно у вигляді символів позначаються місця розміщення кнопок ручних пожежних сповіщувачів, телефонних апаратів, первинних засобів пожежогасіння (пожежного інвентарю та інструменту, вогнегасників).

Розміщувати дітей у будинках шкіл та шкіл-інтернатів слід так, щоб молодші за віком діти розташовувалися на нижчих поверхах

Під час розроблення плану евакуації слід передбачити декілька варіантів евакуації, зокрема й із використанням зовнішніх евакуаційних сходів (якщо такі є).

План евакуації (графічну частину) розміром не менше аркуша формату А3 під склом (плівкою) розміщують на видноті на кожному поверсі будівлі школи.

У текстовій частині плану евакуації визначається порядок дії персоналу під час евакуації з приміщень школи.

Вимоги до складання графічної

частини плану евакуації

На плані поверху шляхи евакуації вказують штрихпунктирними лініями. Ці лінії мають бути вдвічі товщими від ліній плану поверху. Причому вони обов’язково мають бути зеленого кольору (див. Рисунок)

Головний шлях евакуації на поверсі слід позначати у напрямку сходових кліток із зовнішнім переходом, а також сходів, що ведуть з певного поверху на перший поверх будівлі. Якщо у будівлі є дві сходові клітки, рівноцінні за захищеністю від диму та вогню, головний шлях евакуації вказують до найближчих сходів.

У плані поверху за допомогою символів зазначають місце розміщення: кнопок ручних пожежних сповіщувачів, телефонів; пожежних кранів, вогнегасників.

Лінії, що вказують на шляхи евакуації, треба проводити з приміщення до виходу в безпечне місце або безпосередньо назовні.

Заштрихованими ділянками на шляхах евакуації допускається вказувати зони, які забороняється захаращувати. При цьому штрихування виконують зеленим кольором.

Символи слід наносити так, щоб їх було чітко видно.

Розшифрування символів слід подавати під планом поверху (в примітці). Літери тексту розшифровки символів повинні мати висоту не менше 7 мм, ширину — не менше 5 мм.

Рис. План евакуації людей та матеріальних цінностей під час пожежі (графічна частина)

Вимоги до текстової частини плану евакуації

Додатком до графічної частини плану евакуації має бути визначений керівником навчального закладу порядок дій персоналу щодо здійснення безпечної евакуації людей. Приклад текстової частини плану евакуації наведено нижче.

Порядок дій персоналу навчального закладу

у випадку пожежі

| № з/п | Назва заходу | Обов’язки відповідальних осіб, послідовність дій | Посада, ПІБ, відповідальної особи |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Повідомлення про пожежу | Негайно повідомити про пожежу оперативно-рятувальну службу цивільного захисту за телефоном 101. При цьому необхідно назвати адресу об’єкта, вказати кількість поверхів будівлі, характер та місце виникнення надзвичайної ситуації (напр., пожежі), обстановку, наявність людей, а також повідомити своє прізвище; якщо поряд є ручний пожежний сповіщувач, привести його в дію натисканням на кнопку; гучним голосом сповістити: «Тривога! Термінова евакуація!»; сповістити керівництво закладу, повідомити чергового охоронця за телефоном; за необхідності викликати інші аварійно-рятувальні служби (медичну, газорятувальну тощо) | Перша особа, яка виявила ознаки надзвичайної ситуації (пожежі або загоряння) |
| 2. | Підготовка до евакуації | Негайно і спокійно оголосити (повідомити) всьому персоналу навчального закладу про необхідність термінової евакуації з усіх приміщень, використовуючи систему оповіщення будинку (за наявності). Перевірити, чи відкриті всі двері евакуаційних виходів та виходи до зовнішніх сходових кліток | Викладачі, персонал закладу |
| 3. | Евакуація учнів (вихованців) із будівлі, що загорілася, порядок евакуації при різних варіантах | Усіх учнів (вихованців) слід виводити назовні через коридори згідно з планом евакуації | Викладачі, персонал закладу |
| 4. | Звіряння евакуйованих із будівлі людей за списками | Усі евакуйованих із будівлі учнів (вихованців) перевіряють за наявними поіменними списками груп/класів (за журналом обліку занять). У разі виявлення відсутності когось із учнів або працівників, негайно з’ясовують, хто та де бачив його (її) востаннє, і передають цю інформацію представнику оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, яка прибула до місця виклику | Керівництво, викладачі закладу |
| 5. | Розміщення евакуйованих учнів, вихованців у пунктах | У денний час учні/вихованці групами (класами) розміщуються у будівлі (зазначити адресу). У нічний час дітей евакуюють до будівлі (зазначити адресу) | Керівництво, викладачі закладу |
| 6. | Гасіння загоряння або осередку пожежі до прибуття оперативно-рятувальної служби цивільного захисту | Знеструмити будинок закладу. Організувати збір добровільної пожежної дружини та поставити перед нею завдання згідно з функціональними обов’язками. Негайно організувати гасіння пожежі із застосуванням первинних засобів пожежогасіння (вогнегасників) та (за потреби) внутрішніх пожежних кран-комплектів | Керівник, відповідальна особа за пожежну безпеку, персонал |
| 7. | Евакуація матеріальних цінностей | Якщо немає безпосередньої загрози, організувати евакуацію матеріальних цінностей, згідно із заздалегідь розробленим планом першочерговості евакуації, а також евакуювати печатку, штампи, готівку, яка є в касі, обліково-бухгалтерську документацію, розробки, документи тощо. | Керівники структурних підрозділів, персонал закладу та особа, відповідальна за пожежну безпеку |
| 8. | Зустріч оперативно-рятувальної служби цивільного захисту | Місце зустрічі — біля в’їзду на територію школи на вул. Грінченка, 10. Людина, яка зустрічає службу має інформувати керівника оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, який прибув за викликом, про таке: чи є в будинку люди, яким загрожує пожежа, скільки їх, де орієнтовно вони знаходяться; місце, де виникла пожежа (загоряння); яке (які) приміщення горить (горять), куди може розповсюдитися вогонь та дим; де розташовані пожежні гідранти | Черговий охоронець, або особа, яка призначена для зустрічі оперативно-рятувальної служби цивільного захисту |

План евакуації підписує розробник та затверджує власник закладу або уповноважена ним особа. Усі зазначені у порядку особи мають бути ознайомлені з його змістом та розподілом обов’язків і засвідчити це власним підписом.

План евакуації та порядок дій персоналу треба переглядати один раз на три роки з урахуванням умов, що постійно змінюються.

Відпрацювання плану евакуації персоналом

та учнями навчального закладу

Відповідно до затверджених плану евакуації та порядку дій не рідше одного разу на півроку мають проводитися практичні тренування всіх працівників та учнів навчального закладу. Під час вивчення та практичного відпрацювання плану евакуації треба зважати на можливі випадки відсутності на момент пожежі окремих осіб, які відповідають за організацію та виконання заходів, вказаних у плані, і передбачати їхню заміну іншими особами.

у загальноосвітніх навчальних закладах, спеціальних будинках-інтернатах із цілодобовим режимом роботи керівником (власником) повинно бути встановлене чергування персоналу в нічний час. Приміщення для розміщення чергових має бути забезпечене телефонним зв’язком. Черговий зобов’язаний мати при собі комплект ключів від дверей евакуаційних виходів, ручний електричний ліхтар, знати кількість людей, що залишаються на ніч, місця їхнього розташування й повідомляти ці відомості (за необхідності) за телефоном у найближчий підрозділ оперативно-рятувальної служби цивільного захисту з 18 00 до 20.00 години.

Для оперативного складання повідомлення про пожежу на видноті (на стіні або під склом на столі чергового) має знаходитися необхідна інформація, зокрема адреса навчального закладу, його повна назва, кількість поверхів будівлі, місце можливого під’їзду до будівлі, контактні телефони посадових осіб. Повідомлення про пожежу під час звернення до оперативно-рятувальної служби може виглядати так {див. Приклад повідомлення).

Приклад повідомлення

За адресою вул. Грінченка, 10, у 2-поверховій будівлі загальноосвітньої школи N25 сталося загоряння. Дим — у приміщеннях їдальні на 1-му поверсі будинку. У цих приміщеннях є люди. Повідомив Стеценко.

# Footnotes

Гасіння пожежі організовується негайно від моменту її виявлення. Його проводять працівники закладу, установи, не зайняті евакуацією учнів, вихованців. Для цього використовують усі наявні засоби пожежогасіння.